Группа ЭОО

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ
25903-83

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ВАКУУМНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Термины и определения

Vacuum switches and multiway switches for high-frequency current.
Terms and definitions

MKC 01.04031

31.220.20

ОКСТУ 3414, 3428

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 августа 1983 г. № 3814 дата введения
установлена

01.01.8S

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и
определения в области высокочастотных вакуулгных выключателей и переключателей.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов,
научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-сино-
нимов стандартизованного термина запрещается.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не
допуская нарушения границ понятий.

Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 17703—72, ГОСТ 14312—79.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значе-
нии термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен про-
черк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Термин

1.		Выключатель

2.		Переключатель

3.		Высокочастотный вакуумный вык-
лючатель (переключатель)

4.		Коаксиальный вакуумный выключа-
тель (переключатель)

5.		Замыкающий вакуумный выключа-
тель

6.		Размыкающий вакуумный выключа-
тель

7.		Однополюсный высокочастотный
вакуумный выключатель

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым.

Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

По ГОСТ 17703-72

По ГОСТ 17703-72

Выключатель (переключатель), контакты электрической цепи
которого размещены в высоком вакууме внутри баллона, пред-
назначенный для коммутации высокочастотных и сверхвысокоча-
стотных цепей

Высокочастотный вакуумный выключатель (переключатель) с
соосными внешними и внутренними проводниками

Высокочастотный вакуумный выключатель с замыкающими
контактами электрической цепи

Высокочастотный вакуумный выключатель с размыкающими
контактами электрической цепи

Высокочастотный вакуумный выключатель с одним неподвиж-
ным и одним подвижным контактами электрической цепи

Перепечатка воспрещена

Издание официальное

★

Переиздание.

Термин

8. Многопозиционный однополюсный
высокочастотный вакуумный переключа-
тель

9. Многополюсный высокочастотный
вакуумный выключатель (переключатель)

10.		Металлостеклянный вакуумный
выключатель (переключатель)

11.		Металлокерамический вакуумный
выключатель (переключатель)

12.		Вакуумный выключатель (переклю-
чатель) с внешним управлением

13.		Высокочастотный вакуумный вык-
лючатель (переключатель) с электромаг-
нитным приводом

14.		Высокочастотный вакуумный вык-
лючатель (переключатель) с импульсным
управлением

15.		Поляризованный высокочастотный
вакуумный выключатель с импульсным
управлением

16.		Баллон высокочастотного вакуум-
ного выключателя (переключателя)

17.		Пропускаемый ток высокочастот-
ного вакуумного выключателя (переклю-
чателя)

Пропускаемый ток

18.		Номинальный ток высокочастотно-
го вакуумного выключателя (переключа-
теля)

Номинальный ток

19.		Пропускаемая мощность высокоча-
стотного вакуумного выключателя (пере-
ключателя)

Пропускаемая мощность

20.		Номинальная мощность высокоча-
стотного вакуумного выключателя (пере-
ключателя)

Номинальная мощность

21.		Номинальное напряжение высоко-
частотного вакуумного выключателя (пе-
реключателя)

Номинальное напряжение

Определение

Однополюсный высокочастотный вакуумный переключатель с
одним подвижным и двумя или более неподвижными контактами
электрической цепи.

Примечание. В зависимости от количества неподвижных
контактов электрической цепи применяют термины: двухпози-
ционный однополюсный высокочастотный вакуумный пере-
ключатель, трехпозиционный однополюсный высокочастотный
вакуумный переключатель и т. п.

Высокочастотный вакуумный выключатель (переключатель),
имеющий два и более подвижных и один или несколько, в зависи-
мости от количества позиций, неподвижных контактов электри-
ческой цепи.

Примечание. В зависимости от количества подвижных
контактов электрической цепи применяют термины: двухпо-
люсный высокочастотный вакуумный выключатель (переклю-
чатель), трехполюсный высокочастотный вакуумный выклю-
чатель (переключатель) и т. п.

Высокочастотный вакуумный выключатель (переключатель),
баллон которого выполнен из стекла и металла

Высокочастотный вакуумный выключатель (переключатель),
баллон которого выполнен из керамики и металла

Высокочастотный вакуумный выключатель (переключатель),
срабатывание которого осуществляется воздействием управляю-
щего импульса, а устойчивое положение после срабатывания обес-
печивается механическими или электромеханическими зашелка-
ми или постоянными магнитами

Высокочастотный вакуумный выключатель (переключатель) с
импульсным управлением с поляризующими постоянными маг-
нитами

Вакуумно-плотная изоляционная оболочка высокочастотного
вакуумного выключателя (переключателя)

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ВАКУУМНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ)

Ток, длительное время пропускаемый через замкнутые кон-
такты электрической цепи высокочастотного вакуумного выклю-
чателя (переключателя)

Максимальный ток, пропускаемый в течение установленной
наработки через замкнутые контакты электрической цепи высо-
кочастотного вакуумного выключателя (переключателя) в ус-
ловиях, указанных в нормативно-технической документации

Мощность, длительное время пропускаемая через замкнутые
контакты электрической цепи высокочастотного вакуумного вык-
лючателя (переключателя)

Максимальная мощность, пропускаемая в течение установлен-
ной наработки через замкнутые контакты электрической цепи
высокочастотного вакуумного выключателя (переключателя) в
условиях, указанных в нормативно-технической документации

Максимальное напряжение, подаваемое в течение установлен-
ной наработки на разомкнутые контакты электрической цепи вы-
сокочастотного вакуумного выключателя (переключателя), ко-
торое он может выдержать в условиях, указанных в нормативно-
технической документации

С. 3 ГОСТ 25903—83

Термин

22.		Переходное затухание высокочас-
тотного вакуумного выключателя (пере-
ключателя)

Переходное затухание

23.		Коэффициент стоячей волны

24.		Волновое сопротивление

25.		Рабочее напряжение высокочастот-
ного вакуумного выключателя (переклю-
чателя)

Рабочее напряжение

26.		Испытательное напряжение высо-
кочастотного вакуумного выключателя
(переключателя)

Испытательное напряжение

27.		Напряжение срабатывания высоко-
частотного вакуумного выключателя (пе-
реключателя)

Напряжение срабатывания

28.		Напряжение отпускания высокоча-
стотного вакуумного выключателя (пере-
ключателя)

Напряжение отпускания

29.		Межконтактная емкость высокоча-
стотного вакуумного выключателя (пере-
ключателя)

Межконтактная емкость

30.		Емкость замкнутых контактов элек-
трическом цепи высокочастотного ваку-
умного выключателя (переключателя)

Емкость замкнутых контактов

31.		Сопротивление контактов электри-
ческой цепи высокочастотного вакуумного
выключателя (переключателя)

Сопротивление контактов

32.		Время срабатывания высокочастот-
ного вакуумного выключателя

Время срабатывания

33.		Время срабатывания высокочастот-
ного вакуумного переключателя

Время срабатывания

34.		Время отпускания высокочастотного
вакуумного выключателя (переключателя)

Время отпускания

35. Сопротивление обмотки управления
высокочастотного вакуумного выключа-
теля (переключателя)

Сопротивление обмотки управления

Определение

Десятикратное значение десятичного логарифма отношения
мощности, пропускаемой через замкнутые контакты электричес-
кой цепи, к мощности, наведенной на разомкнутом контакте элек-
трической цепи высокочастотного вакуумного выключателя (пе-
реключателя)

По ГОСТ 18238- 72

По ГОСТ 19880-74 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52002—2003.

Напряжение, подаваемое на контакты электрической цепи вы-
сокочастотного вакуумного выключателя (переключателя), при
котором гарантируется срабатывание высокочастотного вакуум-
ного выключателя (переключателя) в эксплуатационных услови-
ях

Напряжение, превышающее номинальное, при котором про-
веряют электрическую прочность высокочастотного вакуумного
выключателя (переключателя)

Минимальное значение напряжения на обмотке управления,
при котором происходит срабатывание высокочастотного вакуум-
ного выключателя (переключателя)

Максимальное значение напряжения на обмотке управления,
при котором происходит отпускание высокочастотного вакуумного
выключателя (переключателя)

Электрическая емкость между выводами высокочастотного ва-
куумного выключателя (переключателя) при разомкнутых кон-
тактах электрической цепи

Электрическая емкость между одним из выводов замкнутых кон-
тактов электрической цепи высокочастотного вакуумного вы-
ключателя (переключателя) и корпусом

Электрическое сопротивление постоянному току между выво-
дами высокочастотного вакуумного выключателя (переключателя)
при замкнутых контакт-деталях

Интервал времени с момента подачи рабочего напряжения на
обмотку управления до последнего замыкания или размыкания
любого размыкающего контакта электрической цепи при сраба-
тывании высокочастотного вакуумного выключателя

Интервал времени с момента подачи рабочего напряжения на
обмотку управления до последнего замыкания разомкнутой цепи
любого переключающего контакта электрической цели при сра-
батывании высокочастотного вакуумного переключателя

Интервал времени с момента снятия напряжения питания с
обмотки управления до первого размыкания любого замыкающе-
го контакта электрической цепи или замыкания любого размыка-
ющего контакта электрической цепи при отпускании контактов
электрической цепи высокочастотного вакуумного выключателя
(переключателя)

Электрическое сопротивление постоянному току между выво-
дами обмотки управления высокочастотного вакуумного выклю-
чателя (переключателя)

Термин

36.		Сопротивление изоляции обмотки
управления высокочастотного выключате-
ля (переключателя)

Сопротивление изоляции

37.		Минимальная температура высоко-
частотного вакуумного выключателя (пе-
реключателя)

Минимальная температура

38.		Максимальная температура высоко-
частотного вакуумного выключателя (пе-
реключателя)

Максимальная температура

39.		Температура перегрева высокочас-
тотного вакуумного выключателя (пере-
ключателя)

Температура перегрева

40.		Частота коммутации высокочастот-
ного вакуумного выключателя (переклю-
чателя)

Частота коммутации

41.		Тяговое усилие высокочастотного
вакуумного выключателя (переключателя)

Тяговое усилие

Определение

Электрическое сопротивление постоянному току изоляции об-
мотки управления высокочастотного выключателя (переключате-
ля)

Температура наиболее холодной точки поверхности высокоча-
стотного вакуумного выключателя (переключателя), в том числе
выводов

Температура наиболее нагретой точки поверхности высокоча-
стотного вакуумного выключателя (переключателя), в том числе
выводов

Величина, равная разности между максимальной температу-
рой высокочастотного вакуумного выключателя (переключателя)
и температурой окружающей среды

Количество коммутационных циклов в единицу времени высо-
кочастотного вакуумного выключателя (переключателя)

Сила, которую необходимо приложить к элементу управления
высокочастотного вакуумного выключателя (переключателя) с
внешним управлением для обеспечения замыкания или размыка-
ния контактов электрической цепи выключателя (переключате-
ля)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Баллон высокочастотного вакуумного	выключателя	16

Баллон высокочастотного вакуумного	переключателя	16

Время отпускания	4

Время отпускания высокочастотного вакуумного выключателя	4

Время отпускания высокочастотного вакуумного переключателя	33

Время срабатывания	33

Время срабатывания высокочастотного вакуумного выключатели	32

Время срабатывания высокочастотного вакуумного переключателя	33

Выключатель	1

Выключатель вакуумный высокочастотный	3

Выключатель вакуумный замыкающий	5

Выключатель вакуумный коаксиальный	4

Выключатель вакуумный металлокерамический	II

Выключатель вакуумный металлостеклянный	10

Выключатель вакуумный высокочастотный многополюсный	9

Выключатель вакуумный высокочастотный однополюсный	7

Выключатель вакуумный размыкающим	6

Выключатель вакуумный с внешним управлением	12

Выключатель вакуумный высокочастотный с импульсным управлением	14

Выключатель вакуумный высокочастотный с импульсным управлением поляризованный	15

Выключатель вакуумный высокочастотный с электромагнитным	приводом	13

Емкость высокочастотного вакуумного выключателя межкокгактная	29

Емкость высокочастотного вакуумного переключателя межконтактная	29

Емкость межконтактная	29

Емкость замкнутых контактов	30

Емкость замкнутых контактов электрической цепи высокочастотного вакуумного выключателя	30

Емкость замкнутых контактов электрической цепи высокочастотного вакуумного переключателя	30

Затухание переходное	22

Затухание высокочастотного вакуумного выключателя переходное	22

Затухание высокочастотного вакуумного переключателя переходное	22

С. 5 ГОСТ 25903—83

Коэффициент стоячей волны	23

Мощность высокочастотного вакуумного выключателя номинальная	20

Мощность высокочастотного вакуумного переключателя номинальная	20

Мощность высокочастотного вакуумного выключателя пропускаемая	19

Мощность высокочастотного вакуумного переключателя пропускаемая	19

Мощность номинальная	20

Мощность пропускаемая	19

Напряжение высокочастотного	вакуумного выключателя испытательное	26

Напряжение высокочастотного вакуумного выключателя номинальное	21

Напряжение высокочастотного	вакуумного выключателя рабочее	25

Напряжение высокочастотного вакуумного переключателя испытательное	26

Напряжение высокочастотного	вакуумного переключателя номинальное	21

Напряжение высокочастотного вакуумного переключателя рабочее	25

Напряжение испытательное	26

Напряжение номинальное	21

Напряжение рабочее	25

Напряжение отпускания	28

Напряжение отпускания высокочастотного вакуумного выключателя	28

Напряжение отпускания высокочастотного вакуумного переключателя	28

Напряжение срабатывания	27

Напряжение срабатывания высокочастотного вакуумного выключателя	27

Напряжение срабатывания высокочастотного вакуумного переключателя	27

Переключатель	2

Переключатель вакуумный высокочастотный	3

Переключатель вакуумный коаксиальный	4

Переключатель вакуумный металлокерамический	11

Переключатель вакуумный металлостеклянный	10

Переключатель вакуумный высокочастотный многополюсный	9

Переключатель вакуумный высокочастотный однополюсный	многопозиционный	8

Переключатель вакуумный с внешним управлением	12

Переключатель вакуумный высокочастотный с импульсным управлением	14

Переключатель вакуумный высокочастотный с импульсным управлением поляризованный	15

Переключатель вакуумный высокочастотный с электромагнитным приводом	13

Сопротивление волновое	24

Сопротивление изоляции	36

Сопротивление изоляции обмотки управления высокочастотного вакуумного выключателя	36

Сопротивление изоляции обмотки управления высокочастотного вакуумного переключателя	36

Сопротивление контактов	31

Сопротивление контактов электрической цепи высокочастотного вакуумного	выключателя	31

Сопротивление контактов электрической цепи высокочастотного вакуумного	переключателя	31

Сопротивление обмотки управления	35

Сопротивление обмотки управления высокочастотного вакуумного переключателя	35

Сопротивление обмотки управления высокочастотного вакуумного выключателя	35

Температура максимальная	38

Температура высокочастотного вакуумного выключателя максимальная	38

Температура высокочастотного вакуумного переключателя максимальная	38

Температура минимальная	37

Температура высокочастотного вакуумного выключателя минимальная	37

Температура высокочастотного вакуумного переключателя минимальная	37

Температура перегрева	39

Температура перегрева высокочастотного вакуумного выключателя	39

Температура перегрева высокочастотного вакуумного переключателя	39

Ток номинальный	18

Ток высокочастотного вакуумного переключателя номинальный	18

Ток высокочастотного вакуумного выключателя номинальный	18

Ток пропускаемый	17

Ток высокочастотного вакуумного выключателя пропускаемый	17

Ток высокочастотного вакуумного переключателя пропускаемый	17

Усилие высокочастотного вакуумного выключателя тяговое	41

Усилие высокочастотного вакуумного переключателя тяговое	41

Усилие тяговое	41

Частота коммутации высокочастотного вакуумного выключателя	40

Частота коммутации высокочастотного вакуумного переключатели	40

Частота коммутации	40